## Slide 1: 第四章 作业答案

## Slide 2
4. （1）双字长二地址指令，RS型指令
（2）操作码字段占6位，可指定64种操作
（3）一个操作数在通用寄存器，可对应16个寄存器
（4）另一个操作数在内存，有效地址等于变址寄存器（可对应16个）内容加上位移量
5. （1）单字长二地址指令，RR型指令
（2）操作码字段占4位，可指定16种操作
（3）源操作数和目的操作数采用寄存器寻址方式，分别对应8种寻址方式（23=8），可对应8个寄存器（23=8）
6. （1）直接寻址 （2）相对寻址
（3）变址寻址 （4）基址寻址
（5）间接寻址 （6）基址间接寻址（先基址，后间址）

## Slide 3
8. 以单地址指令格式为例
（1）操作码占6位，对应50种机器指令， 25<50<26
寻址标志占2位，对应4种寻址方式，22=4
其余位24位，存放立即数或地址码，32-6-2=24
X=00 寄存器寻址，D字段使用4位，选择16个通用寄存器
X=01 寄存器间接寻址，D字段使用4位，选择16个通用寄存器
X=10 立即寻址，D字段给出24位立即数
X=11 直接寻址方式，D字段给出24位内存地址
（2） X字段可以变成3位，支持更多寻址模式。例如，可增加相对寻址、内存间接寻址 等
OP：6位
X：2位
D：24位

## Slide 4
12. 寻址方式如下：
（1）寄存器寻址
（2）寄存器间接寻址
（3）立即寻址
（4）直接寻址
（5）相对寻址、基址寻址、变址寻址