## Slide 1: 2.2 定点加法、减法运算
2.2.1 补码加法
2.2.2 补码减法
2.2.3 溢出检测
2.2.4 基本的二进制加/减法器

## Slide 2: 2.2.1 补码加法运算
X=＋1001 Y=＋0101 X=＋1011 Y=－0101
0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
  + 0 0 1 0 1 + 1 1 0 1 1
  0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
X=－1001 Y=－0101
1 0 1 1 1
+ 1 1 0 1 1
1 1 0 0 1 0
〔Ａ＋Ｂ〕补 ＝ Ａ补 ＋Ｂ补 （模的意义下 ）

## Slide 3: 2.2.2 补码减法运算
补码减法转变为加法
由[B]补求[－B]补：包括符号位在内按位取反,最末位加1。
例：X = －1101，Y = －0110
[X]补 = 10011，[Y]补 = 11010，[－Y]补 = 00110
[X－Y]补 = [X]补 + [－Y]补
1 0 0 1 1
+ 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1
X – Y = - 0111
(Ａ-Ｂ)补 = (Ａ + (－Ｂ))补 =Ａ补 + (-Ｂ)补

## Slide 4
取反逻辑设计
P＝0时，Bi与Bi*的关系？
P=1时，Bi与Bi*的关系？
异或
P




B3
B2
B1
B0
B0*
B1*
B2*
B3*
异或
异或
异或

## Slide 5: 3、实现逻辑——补码加/减法器
AN-1
Cn
P=1 减
P=0 加




BN-1
BN-2
B1
B0
…...
异或
C0
…...
AN-2
A1
A0
…...
SN-1
SN-2
S1
S0
异或
异或
异或

## Slide 6: 2.2.3 溢出检测
可能产生溢出的情况
  两正数加，变负数，大于机器所能表示的最大正数
  两负数加，变正数，小于机器所能表示的最小负数
0 1 1 0 +6 1 1 1 0 -2
+ 1 0 1 1 -5 + 1 1 0 1 -3
1 0 0 0 1 +1 1 1 0 1 1 -5
0 1 1 0 +6 1 1 0 0 -4
+ 0 0 1 1 +3 + 1 0 1 1 -5
1 0 0 1 +9 1 0 1 1 1 -9

## Slide 7
变形码检测
0 0 1 1 0 +6 1 1 1 1 0 -2
+ 1 1 0 1 1 -5 + 1 1 1 0 1 -3
1 0 0 0 0 1 +1 1 1 1 0 1 1 -5
0 0 1 1 0 +6 1 1 1 0 0 -4
+ 0 0 0 1 1 +3 + 1 1 0 1 1 -5
0 1 0 0 1 +9 1 1 0 1 1 1 -9
规则：两个符号参加运算，符号位为00或11，表示结果正确；
符号位为01，表示正溢；
符号位为10，表示负溢。
实现逻辑：V = Sf1 ⊕ Sf2

## Slide 8
单符号位检测
异号相加，结果正确；
同号相加，结果的符号与操作数的不同，表示溢出；
或最高有效数字位、符号位不是同时产生进位，表示溢出。
0 An-1 0 An-1 1 An-1 1 An-1
0 Bn-1 0 Bn-1 1 Bn-1 1 Bn-1
0 Sn-1 1 Sn-1 1 0 Sn-1 1 1 Sn-1
实现逻辑：
V = CN-1  CN
0 An-1
1 Bn-1






## Slide 9: 一、各种逻辑门的图形符号
2.2.4 基本的加法/减法器
(2T)
(2T)
(T)
(T)
(T)
(T+Trc)
(3T)
(3T)

## Slide 10: 二、一位全加器FA
FA（全加器）逻辑电路图
Ai
Bi
FA
Ci＋1
Ci
Si
P31 逻辑电路图

## Slide 11: 二、一位全加器FA

## Slide 12: 三、n位行波进位加法器
行波进位的补码加法/减法器

## Slide 13: 2.3 定点乘法运算
乘法实现方法
  在现有加法/减法器基础上，增加适当的外围线路及控制逻辑；
  用LSI和VLSI工艺实现专用的乘法器

## Slide 14: 2.3 定点乘法运算
一、手工算法与机器算法的比较
[x]原 = xf xn-1…x1x0 [y]原 = yf yn-1…y1y0
[x.y]原 = (xf ⊕ yf) + (xn-1…x1x0) (yn-1…y1y0)
尾数乘法如下：
  设ｘ＝1101,ｙ＝1011
  1 1 0 1 (ｘ) × 1 0 1 1 (ｙ) 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 ＋ 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 (ｚ)

## Slide 15: 一、手工算法与机器算法的比较
手工算法的问题
  n位乘n位，积可能为2n位.
  乘积的最后是所有部分积之和，有n个数相加，而FA只有两个输入端
机器算法的方案
  串行乘法方案：以串行方法，不断执行“加法和移位”，硬件结构简单，速度太慢；
  并行阵列乘法器

## Slide 16: 二、串行原码1位乘算法
设ｘ＝ 1101,ｙ＝ 1011 求x*y
部分积 乘数 部分积初始化为０
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
+X 0 1 1 0 1 乘数最低位为１，加上被乘数
------------------------------------------
0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 部分积右移，前面补0
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 乘数最低位为１，加上被乘数
+X 0 1 1 0 1
------------------------------------------
1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 部分积右移，前面补0
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 乘数最低位为0，加上0
+0 0 0 0 0 0
------------------------------------------
0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 部分积右移，前面补0
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 乘数最低位为１，加上被乘数
+X 0 1 1 0 1
------------------------------------------
1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 部分积右移，前面补0
0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 运算四次结束，数值部分运算
x*y= 10001111

## Slide 17: 三、不带符号位的并行阵列乘法器
A=am-1 … a1a0
B=bn-1 … b1b0

## Slide 18
纵向传递本位和
斜向 转递进位
Notes: 675

## Slide 19: 四、带符号的阵列乘法器(间接法)
算前求补 －> 乘法器－> 算后求补

## Slide 20
补码求补逻辑：找最后一个1，其前取反，其后不变
* * * 1 0 0 0 0
an-1 , an-2 , ai , ai , ai-1 ,… , a2 , a1, a0 a
cn-1 , cn-2 , … ci , ci , ci-1 , …, c2, c1, c0, c-1 c c-1 = 0， ci = c-1 + ai
1 1 1 1 0 0 0 0 0
a*i = ai ⊕ c-i-1
⊕

## Slide 21: 2.4 定点除法运算
0.1 1 0 1 商q
1 0 1 1 1 0 0 1.0 ｘ(r0) 被除数 － 0 1 0 1.1 2－1ｙ 除数右移1位, 减除数 0 0 1 1.1 0 r1 得余数r1 － 0 0 1 0.1 1 2－2ｙ 除数右移2位, 减除数 0 0 0 0.1 1 0 r2 得余数r2 － 0 0 0 0.0 0 0 2－3ｙ 除数右移3位, 减0 0 0 0 0.1 1 0 0 r3 得余数r3 － 0 0 0 0.1 0 1 1 2－4ｙ 除数右移4位, 减除数 － 0 0 0 0.0 0 0 1 r4 得余数r4
试商问题：商0还是商1人可以比较后确定，计算机如何确定？
减法位数：余数末位补0后，减去除数右移后的值，导致加法器位数逐渐增多， 最后要求加法器的位数必须位被除数的两倍
一、手工算法：１００１／１０１１
Notes: 商小于１，被除数小于除数；
除数不能为０

## Slide 22: 二、机器算法_恢复余数法
手算（1）右移除数：Ri = Ri-1 －2–i × Y ×Ｑi
（2）口算决定Ｑi 值
机算（1）左移中间余数 Ri = 2 * Ri-1 － Y ×Ｑi
（2）试商：Ｑi ＝1
若 Ri 〉0 试商正确 Ｑi ＝1
若 Ri〈 0 试商失败 Ｑi =0 Ri ’= Ri+ Y
（3）起步时，要求X，Y为正数
（4）结束时，余数乘以2–n

## Slide 23: 二、机器算法_恢复余数法
例： 被除数/余数 商数
X / R Q
00.1001
+[-Y]补 11.0101
11.1110
+[Y]补 00.1011
00.1001 0
01.0010
+[-Y]补 11.0101
00.0111 0.1
00.1110
+[-Y]补 11.0101
00.0011 0.11
X=00.1001 Y=00.1011 [-Y]补＝11.0101

## Slide 24
例： 被除数/余数 商数
X R Q
00.0110
+[-Y]补 11.0101
11.1011
+[Y]补 00.1011
00.0110 0.110
00.1100
+[-Y]补 11.0101
00.0001 0.1101
算法缺点：计算步骤不确定，难于控制。
X=00.1001 Y=00.1011 [-Y]补＝11.0101

## Slide 25: 三、机器算法_不恢复余数法
1. 原理
试商： Ri = 2Ri - 1－ Y
若 Ri 〉0 正确 Ri+1＝2Ri － Y
若 Ri〈 0 失败 Ri’ ＝ Ri ＋ Y （1）
Ri+1＝ 2Ri’－Y （2）
＝2 (Ri + Y) －Y
＝ 2Ri ＋Y
规则：Ri = 2Ri - 1－ Y
若 Ri 〉0 商1 Ri+1 = 2Ri - Y
若 Ri〈 0 商0 Ri+1 = 2Ri + Y

## Slide 26
例： 被除数/余数 商数
X / R Q
00.1001
11.0101 (起步做减法)
11.1110
11.1100 0(左移做加法)
00.1011
00.0111
00.1110 0.1 (左移做减法)
11.0101
00.0011
00.0110 0.11 (左移做减法)
11.0101
11.1011
11.0110 0.110 (左移做加法)
00.1011
00.0001 0.1101(停止运算)
X=00.1001
Y=00.1011
[-Y]补=11.0101

## Slide 27
    P=0，作加法运算
    P=1，作减法运算
四、阵列除法器
1、可控加法/减法（CAS）单元

## Slide 28
垂直线：被除数（中间余数）； 斜线：除数； 水平线：加减控制线P
首行：P=1，做减法【 0.x6 x5 x4 x3 x2 x1 － 0.y3 y2 y1 】；
后续，由符号位进位决定q值（商）和下一行的p值（控制参数）：
有进位：p＝q＝1 【减法】；符号位不进位：p＝q＝0 【加法】
2、不恢复余数法的阵列除法器

## Slide 29
[例23]ｘ＝0.101001, ｙ＝0.111, 求ｘ÷ｙ。
解:
[－ｙ]补＝1.001 除数右移
被除数ｘ 0.1 0 1 0 0 1 减ｙ 1.0 0 1 余数为负 1.1 1 0 0 0 1 ＜0 无进位 q0＝0 加ｙ 0.0 1 1 1 余数为正 0.0 0 1 1 0 1 ＞0 有进位 q1＝1 减ｙ 1.1 1 0 0 1 余数为负 1.1 1 1 1 1 1 ＜0 无进位 q2＝0 加ｙ 0.0 0 0 1 1 1 余数为正 0.0 0 0 1 1 0 ＞0 无进位 q3＝1
故得 商 q＝q0.q1q2q3＝0.101 余数 r＝(0.00r3r4r5r6)＝0.000110

## Slide 30: 2.5 定点运算器的组成
2.5.1 多功能算术/逻辑运算单元ALU
2.5.2 内部总线
2.5.3 定点运算器的基本结构

## Slide 31: 2.5.1 多功能算术/逻辑运算单元ALU
多功能算术/逻辑运算单元ALU：在全加器的基础上，以较小的时间延迟，实现多种算术和逻辑运算；
实现多种算术逻辑运算：
  将 Ai 和 Bi 送入函数发生器，输出的 Xi 和 Yi 作为全加器的输入。
  ＡＬＵ对Xi 和 Yi 的加法运算，实际上完成了Ai 和 Bi 的多种运算
先行进位: 并行产生进位信号，克服行波进位的缺点。

## Slide 33
Xi Yi 与控制参数、输入量的关系真值
一、函数发生器的控制逻辑
S0 S1 | Yi | S2 S3 | Xi
0 0 |  | 0 0 | 1
0 1 |  | 0 1 | 
1 0 |  | 1 0 | 
1 1 | 0 | 1 1 | 
S0 S1 | Yi | S2 S3 | Xi
0 0 |  | 0 0 | 1
0 1 |  | 0 1 | 
1 0 |  | 1 0 | 
1 1 | 0 | 1 1 | 
  可以证明：
  Xi ＋Yi ＝Xi
  Xi  Yi＝Yi
  进一步化简可得

## Slide 34
  Xi ＋Yi ＝Xi
  Xi  Yi＝Yi
1、全加器公式变形
二、并行进位的逻辑函数推导
C1 ＝Y0 ＋ X0 C0
C2 ＝Y1 ＋ X1 C1
C3 ＝Y2 ＋ X2 C2
C4 ＝Y3 ＋ X3 C3

## Slide 35: 2、先行进位函数
C1 ＝ Y0 ＋ X0 C0
C2 ＝ Y1＋ X1 C1＝ Y1 ＋ X1（Y0 ＋ X0 C0）
＝Y1 ＋ Y0 X1 ＋ X0 X1 C0
C3 ＝ Y2 ＋ X2 C2 ＝ Y2 ＋ X2（Y1 ＋ Y0 X1 ＋ X0 X1 C0）
＝ Y2 ＋ Y1 X2 ＋ Y0 X1 X2 ＋ X0 X1X 2C0
C4 ＝ Y3 ＋ X3 C3 ＝ Y3 ＋ X3（Y2 ＋ Y1 X2 ＋ Y0 X1 X2 ＋ X0 X1X2 C0 ）
＝Y3 ＋ Y2 X3 ＋ Y1 X2 X3 ＋ Y0 X1 X2 X3 ＋ X0 X1 X2 X3 C0
可以在相同的时间延迟内，同时获得 C1 、 C2 、 C3 、 C4

## Slide 36: 三、4位先行进位ALU：74181
函数发生器
C3=Y2＋Y1 X2＋Y0 X1 X2＋X0 X1X 2C0

## Slide 37
具有正逻辑和负逻辑两种模式，它们是等效的；
正逻辑下的算术/逻辑运算实现（P48：表2.6）
  M = L 时，对进位信号没有影响，做算术运算
  M = H 时，进位门被封锁，做逻辑运算
74181算术/逻辑运算功能表

## Slide 38: 四、16位ALU实现
Cn
Cn＋1 ＝ Y0＋X0 Cn
Cn＋2 ＝ Y1＋Y0 X1＋X0 X1 Cn
Cn＋3 ＝ Y2＋Y1 X2＋Y0 X1 X2＋X0 X1X 2Cn
Cn＋4 ＝ Y3＋Y2 X3＋Y1 X2 X3＋Y0 X1 X2 X3＋X0 X1 X2 X3 Cn
P = X0 X1 X2 X3 （P称为进位传递函数）
G＝Y3＋Y2 X3＋Y1 X2 X3＋Y0 X1 X2 X3 （G称为进位产生函数）
Cn＋4 ＝ G ＋P Cn
  1、进位函数公式

## Slide 39: 四、16位ALU实现
  2、方案一：片间串行进位方案
  C4 = G0 + P0 C0 C8 = G1 + P1 C4
  C12= G2 + P2 C8 C16 = G3 + P3 C12

## Slide 40
  3、两级先行进位方案（片内和片间都先行进位）
  Cn+4 = G0 + P0 Cn
  Cn+8 = G1 + P1 Cn+4
  = G1 + G0 P1 + P0 P1 Cn
  Cn+12 = G2 + P2 Cn+8
  = G2 + G1 P2 + G0 P1 P2 + P0 P1 P2 Cn
  Cn+16 = G3 + P3 Cn+12
  = G3 + G2 P3 + G1 P2 P3 + G0 P1 P2 P3 + P0 P1 P2 P3 Cn
Cn＋1＝Y0＋X0 Cn
Cn＋2＝Y1＋Y0 X1＋X0X1Cn
Cn＋3＝Y2＋Y1X2＋Y0X1X2＋X0X1X 2Cn
Cn＋4＝Y3＋Y2X3＋Y1X2X3＋Y0X1X2X3＋X0X1X2X3Cn
P = X0 X1 X2 X3 G＝Y3＋Y2 X3＋Y1 X2 X3＋Y0 X1 X2
P和G只与组内XY有关，可以并行产生，
因此：可同时获得Cn＋4 、Cn＋8 、Cn＋12 、Cn＋16 ，实现组间先行进位

## Slide 41: 74182CLA：成组先行进位部件

## Slide 42
  16位二级先行进位ALU逻辑框图

## Slide 43: 五、32位ALU逻辑方框图
二个“74182”CLA器件
八个“74181”4位ALU

## Slide 44
六、64位组间先行进位ALU
  Cn+16 = G3 + G2 P3 + G1 P2 P3 + G0 P1 P2 P3 + P0 P1 P2 P3 Cn
P* = P0 P1 P2 P3 G*＝G3＋G2P3＋G1P2P3＋G0P1P2P3
（P*称为成组进位传递函数 G称为成组进位产生函数）
三级先行进位逻辑
5个“74182”CLA器件
16个“74181”4位ALU

## Slide 45: 2.7.2 内部总线
内部总线
  机器内部各部份数据传送频繁,可以把寄存器间的数据传送通路加以归并,组成总线结构。
  分类
  所处位置
    内部总线（CPU内）
    外部总线（系统总线）
  逻辑结构：单向传送总线、双向传送总线

## Slide 46: 由三态门组成的数据总线

## Slide 47: 三态门组成的双向数据总线

## Slide 48: 2.5.3 定点运算器的基本结构
1、单总线结构的运算器

## Slide 49
2、双总线结构的运算器

## Slide 50
3、三总线结构的运算器