## Slide 1: 2.6 浮点运算方法和浮点运算器
2.6.1 浮点加法、减法运算
2.6.2 浮点乘法、除法运算
2.6.3 浮点运算流水线
2.6.4 浮点运算器实例

## Slide 2: 2.6.1 浮点加法、减法运算
一、浮点加减运算规则
设有浮点数ｘ和ｙ
ｘ＝2Ex· Mx
ｙ＝2Ey· My
Ex 和 Ey 分别为数ｘ和ｙ的阶码；
Mx 和My为分别为数ｘ和ｙ的尾数。
浮点加/减运算规则
ｘ±ｙ＝(Mx 2Ex－Ey ± My) 2Ey，
（设Ex<＝Ey）

## Slide 3: 二、浮点加减运算步骤
  0操作数检查，看有无简化操作的可能
  比较阶码大小并对阶（小阶向大阶对齐）
  （问题：为什么要小阶向大阶看齐？）
  尾数进行加或减运算
  结果规格化并进行舍入处理

## Slide 5
三、舍入处理（对阶和向右规格化时）
  0舍1入：类似”四舍五入”，若丢弃的最高位为1，则进1
  朝0舍入：截尾
  朝＋∞舍入：正数多余位不全为0，进1；负数，截尾。
  朝－∞ 舍入：负数多余位不全为0，进1；正数，截尾
四、溢出判断和处理
  阶码上溢：一般将其认为是＋∞和－∞ 。
  阶码下溢：则数值为0
  尾数上溢：处理方法是尾数右移，阶码 加1。
  尾数右移时，最低位从最右端流出，作舍入处理。

## Slide 6: 例子
已知：X=0.5D y=－0.4375D
计算：X+Y
X＝0.1B×20＝1.000B × 2-1
Y＝－0.0111B×20 ＝ －1.110B×2-2 ＝－0.111B × 2-1
X＋Y ＝（1.000B × 2-1）＋（－0.111B × 2-1）
＝（1.000B －0.111B）× 2-1
＝ 0.001B×2-1
＝ 1.000B×2-4
X＋Y＝0.0001B＝0.0625D

## Slide 7: 2.6.2 浮点乘法和除法运算
一、浮点乘除运算规则
已知浮点数：ｘ＝2Ex· Mx ｙ＝2Ey· My
ｘ×ｙ＝2(Ex＋Ey)· (Mx×My)
ｘ÷ｙ＝2(Ex－Ey)· (Mx÷My)
二、浮点乘除运算步骤 P56
0操作数检查
阶码加减操作
尾数乘除操作
结果规格化和舍入处理
[X+Y]移=[X]移＋[Y]移 －2n

## Slide 8: 例子
已知：X＝0.5D Y＝－0.4375D
计算： X×Y
解： （1）表示
X＝0.1B×20 ＝ 1.000B×2－1
Y＝－0.0111B×20 ＝－1.110B×2-2
X×Y =（1.000B×2-1）×（－1.110B×2-2 ）
（2）阶码相加
ex＋ey ＝（－1）＋（－2）＝－3
E＝－3＋127＝124
E＝Ex+ Ey －127 ＝126＋125－127＝124
（3）尾数相乘
（1.000B）×（－1.110B）＝－1.110000B
（4）规格化处理
X×Y =－1.110B×2-3

## Slide 9
一、流水技术原理
  在流水线中必须是连续的任务，只有不断的提供任务才能充分发挥流水线的效率
  把一个任务分解为几个有联系的子任务。每个子任务由一个专门的功能部件实现
  在流水线中的每个功能部件之后都要有一个缓冲寄存器，或称为锁存器
  流水线中各段的时间应该尽量相等，否则将会引起“堵塞”和“断流”的现象
  流水线需要有装入时间和排空时间，只有当流水线完全充满时，才能充分发挥效率
2.6.3 浮点运算流水线

## Slide 10: 流水技术原理
  设过程段 si 所需的时间为i , 缓冲寄存器的延时为 l , 线性流水线的时钟周期定义为
   ＝max{i}＋ l＝ m＋ l
  流水线处理的频率为 f＝1/ 。

## Slide 11: 流水技术原理
已知流水线：过程段k个，任务数n个：
非流水线方式的周期数时间为：TL＝n × k
流水线方式的时钟周期数：Tk＝k＋(n－1)
k级线性流水线的加速比
Ck ＝
＝
TL
TK
n·k
k＋(n－1)

## Slide 12: 二、流水线浮点运算器
ｘ＝2Ex· Mx ｙ＝2Ey· My
在4级流水线中实现浮点加法时，分为以下操作：
C：阶码比较
S：对阶操作
A：尾数相加
N：规格化

## Slide 13: 2.6.4 浮点运算器实例：80287
  CPU之外的浮点运算器（数学协处理器）
      完成浮点运算功能，和CPU异步并行工作，不能单用
            高性能的80位字长的内部结构
            8个以堆栈方式管理的寄存器组（80位字长）
      浮点数格式符合IEEE标准
CPU之内的浮点运算器（486DX以上）
      8段流水结构
      加法器、乘法器、除法器

## Slide 14: 80×87浮点运算器逻辑框图