## Slide 1: 3.6 Cache存储器
3.6.1 Cache 基本原理
一、Cache 基本概念
1、什么是Cache：介于CPU和主存之间的快速小容量缓冲存储器
2、技术特点：
  通常采用SRAM元件组成，其速度已经与CPU相当；
  一级、二级、甚至三级Cache：集成到CPU芯片中；
  全由硬件调度，对用户透明。
3、理论依据：程序访问的局部性原理
  4、性价比
  Cache价格较贵，容量不能太大
  容量小，则命中率低
  Cache容量是性能、价格、命中率的折衷

## Slide 2
二、Cache 基本结构
  替换控制部件
  主存－Cache地址变换机构
  Cache存储器：SRAM

## Slide 3
三、Cache 读写过程
CPU发出读写请求，给出内存地址，打入内存地址寄存器
主存－Cache地址变换机构：判断Cache中是否存有副本
读操作处理：
  命 中：从Cache中读出送给CPU
  不命中：从内存读数据，替换缓存内容
写操作处理
  全写法
  写回法：
  写一次法
  CPU与Cache之间的数据传送是以字为单位
  主存与Cache之间的数据传送是以块为单位

## Slide 4
全写法
  命 中：缓存、内存同时修改
    不命中：直接写内存，缓存内容替换或不变
  特点：简单，一致性好，适用于多处理机
    命中时可能产生不必要的内存写操作
    写回法
    命 中：只改缓存并加修改标记，撤出时写入内存
  不命中：替换缓存内容，修改缓存并加修改标记
    撤出时写入内存
特点：复杂、 高效，但不适合多处理机
写一次法：（奔腾策略）
第一次写命中：采用全写法策略，供其他cache监听处理（拷贝该块或作废）
其他写操作：采用写回法策略

## Slide 5: 3.6.2 主存与Cache的地址映射
主存空间和cache空间的数据块划分
  Cache的数据块称为行（线Line，槽Slot）
    用 Li 表示 （i=0, 1, …, m-1） 共有 m=2r 行
  主存的数据块称为块（Block）
    用 Bj 表示，（j=0, 1, …, n-1） 共有n=2s块
  行与块等长，包含 k=2w 个字 CPU以字为单位访问存储器
Cache存储器包括：
  数据存储器：对主存数据进行缓存
  标签存储器：记录缓存数据在主存的位置
  标签存储器的内容取决于地址映射的方法

## Slide 6: 3.6.2 主存与Cache的地址映射
三种映射方法
全相联映射(fully associative mapping)
可以将一个主存块映射到任意Cache行
直接映射(direct mapping)
只能将一个主存块映射到唯一Cache行
组相联映射(set associative mapping)
可以将一个主存块映射到唯一Cache组中的任意行

## Slide 7: 一、全相联的映射方式
内存地址分为两部分：块号和块内字号
一个内存块可以装入cache任意行
内存块的内容写入Cache行
内存块的块号写入Cache行的标记位
  ■ 优点：冲突概率小，Cache利用高 ■ 缺点：比较代价高

## Slide 8
全相联映射的地址
  主存的地址格式
  Cache的Tag内容：装入该Cache行的内存单元块号
块号
块内字号
全相联映射举例
  Block：8 Bytes（块大小），块内地址3位：23=8
  主存：16MB，2M Blocks， 块号21位：221=2M
  Cache：64K Bytes，8K 行
  Cache的Tag 为21位
块号【21位】
块内字号【3位】

## Slide 9
全
相
联
映
射
过
程
  优点：冲突概率小，Cache利用高
  缺点：比较代价高

## Slide 10
设：主存块号为J
Cache的行数为M
  K ＝ J Mod M
则：主存的第 J块只能映射到Cache的第K行
相当于主存按Cache大小分区，区内各块分别与Cache的对应行映射
二、直接映射（Direct Mapping）
内 存
区号
区内块号
商
余数
区号
块内字号
区内块号
块 号
Cache行号

## Slide 11
直接映射
  主存的地址格式：
  Cache的Tag内容：装入某Cache行的内存块属于哪一区(区号)
区号
块内字号
区内块号
直接映射举例
  Block：8 Bytes （块大小）
  主存：16M Bytes （2M块: 16MB / 8Byte =2M = 221 ）
  Cache：64K Bytes （8K行: 64KB / 8Byte = 8K = 213 ）
解答
  Cache: 8K 行
  主存: 2M Blocks，分成 256个区（221/213=28=256）, 每区 8K 块
  主存地址：24位，高8位区号，中间13位区内块号，低3位为块内字号
  Cache的Tag应该为8位，存储区号
区号【8位】
块内字号【3位】
区内块号【13】
行内字号【3位】
行号【13位】

## Slide 12
  缺点：冲突概率高，抖动
  优点：比较代价低
步骤1：根据区内块号获取特定行的Tag内容
步骤2：比较区号和Tag内容，若相同则命中，否则失败
步骤3：若命中，则根据块内字号提取Cache存储的内容

## Slide 13: 三、组相联映射
    Cache分组，组间采用直接映射，组内采用全相联映射
    设：Cache共m行，分u组，每组v行 （m = u × v）
    主存块 按组数 u 分区
    q = j mod u （j为块号）
    商是区号；余数为区内序号
    内存第j块映射到Cache第q组
    可以进入q组的任意行
    内存地址格式：
    Cache的标签：进入该Cache行的内存块的区号
区号（Tag标签）
块内字号
组号
区0
区1
区63

## Slide 14
组相联映射举例
主存：16MB Cache: 64KB Block: 8Bytes
Cache：64KB 8K行 4行/组
2K个组：8K/4＝2K = 211 【2048个组】
主存：16MB，2M块, 1K个区：221 块 / 211组＝210
主存地址：24位
区号：10位
块内字号：3位
组号：11位
Tag标识

## Slide 16: 组相联映射方式分析
  比全相联容易实现，比直接映射冲突低
  v=1，则为直接相联映射方式（每组行数＝1）
  u=1，则为全相联映射方式（组数＝1）
  v取值一般较小，通常是2的幂，称为v路组相联cache

## Slide 17
全
相
联
映
射
过
程
  调度灵活，但比较代价高
块号
块号
块号

## Slide 18
直接映射过程
区号
区号
区号
  只比较一次，但调度不灵活

## Slide 20: 3.6.3 替换策略
一、LFU（最不经常使用 ）
访问Cache的某一行时，对应计数器增1
替换策略：选择计数值最小的特定行，其他特定行计数器清零
缺点：不能反映cache的近期访问情况
二、LRU（近期最少使用）
访问Cache的某一行时，对应计数器置0，其他行的计数器增加1
替换策略：选择计数值最大的特定行
优点：符合cache的工作原理
三、随机替换（在允许范围内随机选取一行）
优点：硬件上实现容易，速度比前两种策略快。
缺点：随意换出的数据可能马上要使用，从而降低命中率。随着cache容量增大，随机替换策略的功效只是稍逊于前两种策略

## Slide 21
例子：cache 有1、2、3、4 行； a、b、c、d 为主存块
访问顺序如下：a、b、c、d、b、b、c、c、d、d、a , 后续拟访问e块
问，采用LFU和LRU算法替换结果是不是相同？
LFU（最不经常使用）
LRU（近期最少使用）
说明
1行
2行
3行
4行
说明
1行
2行
3行
4行
a
a进入
1
0
0
0
a进入
0
1
1
1
b
b进入
1
1
0
0
b进入
1
0
2
2
c
c进入
1
1
1
0
c进入
2
1
0
3
d
d进入
1
1
1
1
d进入
3
2
1
0
b
b命中
1
2
1
1
b命中
4
0
2
1
b
b命中
1
3
1
1
b命中
5
0
3
2
c
c命中
1
3
2
1
c命中
6
1
0
3
c
c命中
1
3
3
1
c命中
7
2
0
4
d
d命中
1
3
3
2
d命中
8
3
1
0
d
d命中
1
3
3
3
d命中
9
4
2
0
a
a命中
2
3
3
3
a命中
0
5
3
1
e
替换a
1
0
0
0
替换b
1
0
4
2

## Slide 22: 3.6.4 Pentium和酷睿的Cache
1、Pentium
L1 cache: D-cache (8KB/16KB)
I-cache(12KB)
L2 cache: 256KB/512KB/1MB/2MB
L3 cache: 1MB/2MB
8路组相联映射
2、酷睿四核
L1 cache: D-cache（32K）, I-cache（32K），共4*64K
L2 cache: 每核拥有独立的256KB二级缓存，共4*256K
L3 cache: 共享8M的三级缓存
48路 组相联映射

## Slide 23: 3.6.4 Pentium PC的Cache
3、 Pentium 芯片的部件构成
取指/译码单元：按顺序从L2cache中取程序指令，将它们译成一系列的微指令，并存入L1指令cache中
乱序执行逻辑：依据数据相关性和资源可用性，调度微指令的执行，使微指令可以按不同于机器指令流的顺序被调度执行
执行单元：执行微指令，从L1数据cache中提取所需数据，并在寄存器组中暂存运算结果
存储器子系统：这部分包括L2cache、L3cache和系统总线。当L2、L3未命中时，使用系统总线访问主存。

## Slide 24: 3.6.5 Cache的效率分析
命中率：h = Nc / (Nc+Nm)
Nc为cache完成存取的总次数
Nm为主存完成存取的总次数
平均访问时间：ta=h×tc +(1-h)×tm
tc 为 cache访问时间
tm 为主存访问时间
访问效率 ：e = tc / ta
为提高e，命中率h越接近1越好
命中率h与程序行为、cache容量、组织方式、块大小有关

## Slide 25: 3.7 虚拟存储器
虚拟存储器：
  在主存-外存层次间，借助于磁盘辅助存储器实现
  由系统软件和辅助硬件实现
  以透明方式提供给用户
  一个比实际主存空间大得多的程序地址空间
作用：扩大主存容量，有效管理存储系统
虚拟：利用其他部件实现的本来不存在的事物或属性
透明：本来存在的事物或属性，从某种角度看似乎不存在

## Slide 26: 3.6.1 虚拟存储器的基本概念
物理地址（实地址）：对应主存物理空间，由CPU地址引脚送出，用于访问主存的地址；
虚拟地址（虚地址）：对应虚存逻辑空间，由编译程序生成，是程序的逻辑地址；
CPU理解虚拟地址，并将其转换成物理地址。
主存-外存层次的基本信息传送单位
段：按程序逻辑划分为可变长的块，称为段
页：机械地划分为大小相同的块，称为页面
段页：程序按模块分段，段内分页

## Slide 27: 3.6.2 页式虚拟存储器
一、基本思想
逻辑页：虚拟空间分成页；
物理页：主存空间也分成同样大小的页。
虚存地址：高字段为逻辑页号，低字段为页内行地址。
实存地址：高字段为物理页号，低字段为页内行地址。
逻辑页号
页内行地址
物理页号
页内行地址

## Slide 28
二、页表（page table）机制
  1、常规页表
  一个程序对应一张页表
  页表由OS为每个程序自动创建和维护
  页表本身放在主存中
  页表的基地址保存在寄存器中
  页表由页表信息字构成，每个字对应一个虚页
  页表信息字按虚页号排列，主要存储各虚页在实存空间的位置及其他控制信息

## Slide 29
二、页表（page table）机制
  2、长页表问题
  分页: 一部分在主存，一部分在辅存；
  二级页表结构: 每个进程有一个页目录表，每个表项指向一个页表，最大页数=页目录表（长度m）×页表（长度n）
  反向页表：每个物理页对应一个表项（包括逻辑页号），需要遍历反向页表，以判断某虚页是否在内存。
  3、快页表：将页表放到快速存储器，加快地址映射
  4、外页表：
  虚地址与辅存地址间的映射
  存在辅存中，用于“缺页”处理

## Slide 30
三、页表包含的信息
① 装入位(有效位)P
  P=1，该虚页已装入内存，CPU访问有效；
  P=0，该虚页未装入内存，CPU访问无效；检查有无空页；
    有空页：启动I/O系统，把该虚页调入主存，P置“1”；
    无空页：按替换策略将内存某页变为空页，再做上述操作。
② 修改位C：
  记录虚页内容在主存中是否被修改过
  若修改过，则该虚页从内存撤出时，要把修改部分写回辅存
③ 替换控制位：反映该虚页在内存中的活跃程度。
④ 其他：如访问权限控制等。

## Slide 31
四、地址映射过程
页面基地址
逻辑页号 页内行地址
物理页号 页内行地址
页表基址寄存器
虚存地址
实存地址
+
页表(在主存中)
控制位 主存页号

## Slide 32
五、转换后援缓冲器（TLB）和快页表

## Slide 33
六、虚拟存储器、TLB、高速缓存的协同操作
1、最好情况：
  虚地址—> TLB命中 —> 物理地址
  Cache命中—>取出
2、最坏情况：
  虚地址—> TLB失败
  慢页表失败
  读硬盘—>虚拟存储器替换
  Cache替换

## Slide 34
3、TLB、慢页表、Cache的命中或缺失组合
除了全部命中的理想情况外，可能的确实包括：

## Slide 35: 3.6.3 段式虚拟存储器
一、基本思想
1、适应模块化编程技术
2、方法
  程序不再机械的按固定长度分页，而是随程序的逻辑结构分段；
  一个段可以是一个模块，一个子程序，一个数组，或一张表格；
  各段长度不同，段内独立编址（相对地址）
  每段程序装入内存的一段连续单元内；
3、段表：用于虚－实地址变换
4、优点：命中率更高，便于模块化编程；
缺点：内存分配策略复杂，易产生内存碎片，加重OS系统负担。

## Slide 36: 3.6.3 段式虚拟存储器
段号 段起点 装入位 段长
0 1000 1 1K
1 0
2 6120 1 3K
3 9192 1 1K
4 2624 1 2K
程序分段空间
（外存〕
段表（在主存中）
长度2K
长度1K
长度3K
长度2K
长度1K
段4
段3
段2
段1
段0
未用
段 0
段 4
未用
段 2
段 3
未用
实存空间
二、段表

## Slide 37
三、地址变换
段表基地址
段号 段内地址
主存地址
段表基址寄存器
虚存地址
实存地址
+
段表(在主存中)
+
段起址
装入位
段长
段号

## Slide 38
3.6.4 段页式虚拟存储器
一、基本思想
1、结合了页式、段式优点的虚拟存储技术；
  内存：等分为页；
  程序：分成段，每一个段再划分若干页；
2、段表及页表
  每个程序一个段表
  每个段对应一个页表。

## Slide 39: 二、地址变换：多进程方式举例
C 1 2 d
SA
SB
SC
A
B
C
10 d
1
2
8
7
10
12
4
+
+
基址寄存器
程序A段表
程序C段表
S C+0
S C+1
S C+2
A+0
A+1
B+0
B+1
B+2
C+0
C+1
逻辑地址
物理地址
基号 段号 页号 页内地址
物理页号
页表
C0段
C1段
C2段

## Slide 40
3.6.5 替换算法
虚拟存储器的替换策略和cache的行替换策略有相似之处，但有三点显著不同：
缺页至少要涉及一次磁盘存取，使系统蒙受的损失要比cache未命中大得多
页面替换由操作系统软件实现
页面替换的选择余地大，属于一个进程的页面都可替换
虚拟存储器的替换策略
先进先出(FIFO)
先进先出(FIFO)+近期最少使用(LRU)算法
改进的FIFO：若某个页面命中，则将其移动到队尾

## Slide 41
示例：先进先出(FIFO)+近期最少使用(LRU)

## Slide 42: 三类虚拟存储器的比较
页式虚拟存储器：以定长页面进行存储管理
优点：页的起点和终点地址固定，便于建立页表，调度简单
缺点：没考虑程序内部的逻辑性，影响命中率
段式虚拟存储器：主存按段分配的存储管理方式
优点：命中率更高，便于模块化编程；
缺点：内存分配策略复杂，易产生内存碎片，加重OS系统负担。
段页虚拟存储器：分段和分页相结合的存储管理方式
优点：综合段式和页式管理方式的特点
缺点：需要多次查表过程

## Slide 43
虚拟存储器与cache比较
相同点
信息分块，将信息块从慢速设备向快速设备调度；
依据一定的映射方法，实现不同存储空间上的地址映射；
采用一定的替换策略。
不同点
Cache：弥补CPU、内存之间的速度差异；
虚 存：弥补主存、辅存容量差异。
Cache：CPU与Cache、MM都有数据通路，失效时访问内存；
虚 存：CPU—AM之间无通路，先调度后访问(中断)。
Cache：主要由硬件来实现，对各类程序员透明；
虚 存：由OS、辅助一些硬件现，对应用程序员透明，对系统
程序员不透明。

## Slide 45
处理器
寄存器组
高速缓冲存储器
主存储器
辅助存储器
（磁盘存储器等）
大容量（海量）存储器
（光盘、磁带存储器）
存储系统的层次结构
CPU芯片内
主机内
外部设备
联机存储
联机文件
可卸存储

## Slide 46
存储器访问的局部性
1、时间上的局部性
  当前正在使用的信息很可能是后面立刻还要使用的信息。
  例如：程序循环和堆栈操作中的信息。
2、空间上的局部性
  连续使用的信息很可能在存储空间上相邻或相近。
  例如：以顺序执行为主的程序和数据(如数组)。
3、局部性原理是存储系统层次结构有效性的依据
  近期频繁访问的信息放在速度较高的存储器中；
  近期不访问信息放在速度较低、价格也较低的存储器中。