## Slide 1: 第四章 指令系统
指令与指令格式
寻址方式
典型指令

## Slide 2: 4.1 指令与指令格式
一、指令和指令系统
1、指令：规定计算机完成一定操作的指示、命令，指令在计算机内部是用二进制表示的
微指令：微程序级的命令，它属于硬件
宏指令：由若干条机器指令组成的软件指令，属于软件
机器指令：介于微指令与宏指令之间，通常简称为指令，每一条指令可完成一个独立数据运算、数据传送等操作
本章所讨论的指令：机器指令

## Slide 3
2、指令系统：一台计算机所有指令的集合，构成该机的指令系统，体现了计算机的基本功能
  影响计算机性能的重要因素，其格式与功能不仅直接影响硬件结构，也直接影响系统软件、机器适用范围
软件和硬件分界面
  硬件设计人员采用各种手段实现它
  软件设计人员则利用它编制各种各样的系统软件和应用软件
硬件设计人员和软件设计人员之间的分界面，也是他们之间沟通的桥梁

## Slide 4: 二、指令格式
影响指令格式的因素
  设计目标和设计思想
  机器的字长
  指令的功能
指令能反映以下信息
  做什么操作
  如果需要操作数，从哪里取
  结果送哪里
  下一条指令从哪里取
指令基本格式：
操作码字段
地址码字段

## Slide 5
1、操作码 OP
作用：表示操作类型，译码后使计算机按规定操作去执行
位数：位数越多，指令类型越多，指令系统越丰富，功能越强；但指令长度受字长限制，操作码位数也受限制。
规整型：划出固定的 1 至 2 个字节代表操作码，其余部分是地址码，便于译码逻辑设计，易扩充
  IBM 370：183条指令，指令长度分16位、32位和48位等几种，所有指令操作码都是8位固定长度
非规整型：操作码宽度随指令类型而变化，利用率高，但译码逻辑复杂，不易扩充

## Slide 6: 2、地址码
根据指令中有几个操作数地址，将指令分为三地址指令、二地址指令、单地址指令、零地址指令等
在汇编语言中，可以用十六进制、十进制表示地址
也可以用寄存器名或存储器地址名表示。
操作码 Ａ
操作码 Ａ1 Ａ2
操作码 Ａ1 Ａ2
操作码
A3

## Slide 7
（1）四地址：OP Ad1 Ad2 Ad3 Ad4
  (Ad1) OP (Ad2) —> Ad3
  (Ad4) —> 下一条指令地址
（2）三地址：OP Ad1 Ad2 Ad3
  (Ad1) OP (Ad2) —> Ad3
  (PC) —> 下一条指令地址
  优点：简单明了，程序短，占内存少
  缺点
    每个地址的位数少，直接寻址能力弱
    单操作数时，有空位，浪费
    指令长度仍比较长，只在字长较大的大/中型机中使用

## Slide 8
（3）二地址：OP Ads Add
  (Add ) OP (Ads) —> Add
  (PC) —> 下一条指令地址
  分为：SS 存储器－存储器型指令
  RS 寄存器 - 存储器型指令
  RR 寄存器 - 寄存器型指令
  特点
    直接寻址能力较强，程序较灵活，每位利用率高
    应用广泛
    指令执行之后，Add内容被运算结果替换

## Slide 9
（4）单地址：OP Ad
  (AC) OP (Ad) —> AC 或 OP (Ad) —> AC
  (PC) —> 下一条指令地址
  优点：直接寻址能力更强，每位利用率高
  缺点：指令功能差、程序长、占内存大
（5）零地址：无操作数指令，或用堆栈提供操作数
  例如：“停机”、“空操作”、“清除”等控制类指令

## Slide 10: 三、指令长度
指令字长度：一个指令字包含的二进制代码位数
  单字长指令、半字长指令、多字长指令
等长指令：各种指令字长度是相等的，指令字结构简单
非等长指令：各种指令字长度随指令功能而异，结构灵活，能充分利用指令长度，但指令的控制较复杂
多字长指令
  优点：有足够的地址位，解决访问内存空间的寻址能力问题
  缺点：取出一条指令需要访问内存 两次或多次，影响CPU速度，又占用了更多的存储空间

## Slide 11: 例子：指令格式如下所示，分析指令格式
单字长二地址指令
OP字段：7位，可以对应128条指令
源操作数地址和目标操作数地址都是寄存器号，是寄存器直接寻址，操作数在寄存器中，属于RR型指令
此类指令结构常用于算数逻辑运算指令
OP
——
源寄存器
目标寄存器
15 9 7 4 3 0

## Slide 12: 例子：指令格式如下所示，分析指令格式
双字长二地址指令
OP字段：6位，可以对应64条指令
一个操作数在源寄存器，4位对应16个寄存器；另一个操作数在存储器中，由变址寄存器内容和位移量计算获得有效地址，属于RS指令
OP
——
源寄存器
变址寄存器
15 10 7 4 3 0
位移量（16位）

## Slide 13: 4.2 指令和数据的寻址方式
寻址问题：寻找指令或操作数的有效地址
  指令寻址：确定下一条指令的地址
  数据寻址：确定本条指令中各操作数的地址
  数据寻址方式
  CPU根据指令中的地址码字段寻找相应操作数的方式
  与计算机硬件结构、指令格式、指令功能紧密相关

## Slide 14
一、指令寻址方式
程序计数器（PC）的作用
  顺序方式的指令寻址：PC＋1
  跳转方式的指令寻址：PC值替换

## Slide 15
二、数据寻址方式
操作数的可能位置
  指令、CPU内部寄存器、主存储器、I/O设备端口
寻址方式指示
  根据操作数的不同位置，派生出各种不同寻址方式
  不同计算机往往具有不同的寻址方式
  指令中不同寻址方式的标志

## Slide 17: 二、数据寻址方式
1、隐含寻址
指令中隐含着操作数的地址
例如：某些单地址指令，隐含了累加器AC作为第二个操作数地址，为隐含寻址

## Slide 18
2、立即寻址
指令的地址码就是操作数，取出指令立即获得操作数，这样的操作数被称为立即数
指令格式：操作码θ 操作数A
特点：快，但灵活性差
  在取指令时，操作码和操作数被同时取出，速度快
  操作数是指令的一部分，不能被修改
  操作数大小受指令长度限制
用途：给寄存器或主存单元赋初值，或提供常数
例： ADD AX 3165H
将寄存器AX的内容与立即数3165H相加，结果存入AX中

## Slide 19
3、存储器直接寻址
操作数在内存单元，在指令中给出该内存单元地址

## Slide 20
存储器直接寻址特点
操作数地址是不能修改的，与程序本身所在的位置无关，所以又叫做绝对寻址方式
在早期的计算机中，主存储器的容量较小，对地址码位数要求不高，采用直接寻址方式简单快速，也便于硬件实现，因此，曾经是主要的寻址方式
随着主存容量的不断扩大，地址码越来越宽。指令地址码位数无法满足整个主存空间寻址的要求，直接寻址方式受到很大限制
指令执行过程中，为了取得操作数必须访问内存，降低了指令的执行速度

## Slide 21
4、存储器间接寻址
0B58单元称为间址器或地址指针
指令灵活，改变间址器内容，不改变指令，可访问不同操作数
全部字长都可用于存放操作数地址，扩大了寻址范围
多次访问内存，降低了指令的执行速度

## Slide 22
5、寄存器直接寻址
操作数在寄存器中，指令地址码给出寄存器编号或名称
特点：
  寄存器在CPU内部，从寄存器取操作数比访问主存快
  寄存器数量较少，编号位数也少，减小了地址码字段长度
例子：MOV AX，BX
将BX中内容传送到AX中，BX为源地址，AX为目标地址
80*86的通用寄存器
AX（AL与AH）, BX（BL与BH）
CX（CL与CH）, DX（DL与DH）
Pentium
EAX(AX)、EBX(BX)、ECX(CX)、EDX(DX)
括号内为低16位的名称

## Slide 23
6、寄存器间接寻址
操作数在主存中，操作数地址在寄存器中，然后在指令地址码中给出寄存器编号，即：EA=(Ri)
特点：指令较短，取指后访问内存一次可得到操作数，速度较比存储器间接寻址快 【克服了存储器间接寻址中多次访问内存的缺点】
例：MOV AX，[SI]
方括号是间址方式的一种表示，表明SI
是地址指针，而不是操作数地址

## Slide 24
  7、偏移寻址
直接寻址和寄存器间接寻址的结合
  指令中有两个地址字段：
    一是显式的A作为形式地址，直接使用
    二是显式或隐含的指明某个专用寄存器R
  操作数的有效地址：EA＝A＋(R)
  常用的偏移寻址
    变址寻址
    相对寻址
    基址寻址

## Slide 25
  （1）变址寻址
地址码给出基准地址A，变址寄存器Rb 给出变址值，有效地址等于A加上变址值，即：EA＝A＋(Rb)
  典型应用：需要频繁修改操作数地址时，无须修改指令，只要修改Rb值即可，广泛用于软堆栈、线性表、数组、字符串等数据结构的访问
A
A+1…
A+i
…
A+m
…
i
…
OP … X A
寄存器
通用寄存器
…
操作数
…
…
…
基准地址

## Slide 26
  （2）相对寻址
  程序计数器PC提供基准地址，地址码给出位移量D，两者相加后作为操作数的有效地址，即：EA＝(PC)＋D
  应用：实现子程序浮动。编程时只要确定指令及其所用操作数的相对距离，可将子程序安排在内存任意位置，不会影响指令执行的正确性

## Slide 27
  （3）基址寻址
基址寄存器Rb给出基准地址，地址码给出偏移量D，有效地址等于基准地址A加上偏移量D，即：EA＝(Rb)＋D
采用基址寻址时，指令中要给出基址寄存器的编码和偏移量
在Pentium中，EBX(BX)为基址寄存器（基址指针）
例子：MOV AL，[BX+10H] BX为基址指针，10H为偏移量
应用：用于程序装入时，逻辑地址向物理地址的转换

## Slide 28: 8、段寻址方式

## Slide 29: 9、堆栈寻址
硬堆栈：由CPU内部的寄存器组构成（速度快，容量小）
软堆栈：在主存中划分的堆栈区（容量大，速度慢）
堆栈结构在计算机中的作用
  具有堆栈结构的机器可以使用零地址指令，使指令长度短，指令结构简单
  实现程序调用，子程序嵌套调用和递归调用
  用于“中断”技术，保存“断点”和“现场”

## Slide 30
┆
3010: …
3011: CALL SUBR1；
3012: …
┆
3100: SUBR1
┆
3111: …
3112: CALL SUBR2；
3113: …
RET
3200: SUBR2
┆
RET

## Slide 31
双字长LOAD指令存储地址200和201，该指令将地址码指定的内容装入累加器，指令第一个字是操作码和寻址方式，第二个字是地址码
已知：（PC）=200；（R1）=400； 变址寄存器XR的内容是100
（201）=500；（309）=450；（400）=700；
（500）=800；（600）=900；（702）=325；
（800）=300
问：若寻址方式分别为以下的方式，那么装入AC的值？
1）直接寻址 2）立即数寻址 3）间接寻址 4）相对寻址
5）变址寻址 6）寄存器（R1）寻址 7）寄存器间接寻址
1）800 EA = 500
2）500 500是立即数
3）300 EA = （500）=800
4）325 EA = （PC）+500 = 202 + 500 = 702
5）900 EA = （XR）+500 = 100 + 500 = 600
6）400 EA = RI
7）700 EA = (RI) = 400
指令地址码：500
LOAD
500
200
201

## Slide 32: 三、内存数据存放
字节地址：…0011 | 字节地址：…0010 | 字节地址：…0001 | 字节地址：…0000
半字地址：……..0110 |  |  | 字节地址：…0100
字节地址：..1011 | 字节地址：..1010 | 半字地址：….1000 | 
字（地址.. …..000） |  |  | 
字（地址……100） |  |  | 
半字地址 |  | 半字地址 | 
多字节数据
对准边界，若不满足要求，则填充一至多个空白字节
  半字地址最低位恒为0
  字地址的最低两位恒为双零

## Slide 33
四、 Pentium CPU中的可编程寄存器
1、32位的数据寄存器
EAX（AX、AH、AL）：累加器、间址器、通用寄存器
EBX（BX，BH，BL）：基址寄存器、通用寄存器
ECX（CX，CH，CL）：计数器
EDX（DX，DH，DL）：通用寄存器
2、32位的指针及变址寄存器
ESP（SP）：存放堆栈指针，故称堆栈指针寄存器
EBP（BP）：基指针（基址寄存器）、通用寄存器
ESI（SI）：源变址寄存器、通用寄存器
EDI（DI）：目标变址寄存器、通用寄存器

## Slide 34
3、16位的段寄存器
CS：代码段的起始地址，称代码段寄存器。
DS：数据段的起始地址，称数据段寄存器。
SS：堆栈段的起始地址，称堆栈段寄存器。
ES：附加数据段的起始地址，为某些串指令存放目的数据
FS、GS：扩展段，供程序员任意使用。
4、控制寄存器
EIP——指令指针寄存器（PC）。
EFLAGS——状态和标志寄存器。

## Slide 35
返回

## Slide 36: 五、Pentium的指令格式和寻址
1、地址形成过程
段寄存器
{CS, DS, ES, FS, GS, SS}
+
+
+
+
有效地址
基址寄存器
{EAX, EBX, ECX, EDX, EBP, ESI, EDI}
变址寄存器
{EAX, EBX, ECX, EDX,
EBP, ESI, EDI}
放大因子
{1，2，4，8}：用于处理数组（数组元素可以是字节、字、双子、4字）
位移量（Disp）
例子：MOV EAX, [ EBX ][ ECX×4 ＋6 ]
基址
变址
放大因子
位移量
在指令中

## Slide 37: 五、Pentium的指令格式和寻址
2、寻址方式
序 | 寻址方式名称 | EA计算 | 说明
1 | 立即寻址 | 操作数=A | 操作数A在指令中
2 | 寄存器寻址 | EA=R | 操作数在寄存器R中
3 | 偏移量寻址 | EA=A | 偏移量A在指令中
4 | 基址寻址 | EA=(B) | (B) 表示基址寄存器内容
5 | 基址+偏移量 | EA=(B)+A | 
6 | 比例变址+偏移量 | EA=(I)*S+A | I为变址寄存器，S为比例因子
7 | 基址+变址+偏移量 | EA=(B)+(I)+A | 
8 | 基址+比例变址+偏移量 | EA=(B)+(I)*S+A | 
9 | 相对寻址 | EA=(PC)+A | (PC)为程序计数器内容

## Slide 38: 3、Pentium的指令格式【长度1－10余字节】
MOD/RM: 寻址信息，操作数在存储器还是寄存器中
  MOD(2位)+R/M(3位)：32个数值，表示8个寄存器和24种变址方法
  Reg/op （3位） ：具体的寄存器号或附加操作码
SIB: 寻址信息，参与决定寻址方式
  S（2位）：变址寄存器的放大因子
  Index（3位）：指出变址寄存器号
  Base（3位）：指出基址寄存器号
Disp：8位、16位或32位的位移量（寻址方式指示需要位移量）
Imm：8位、16位或32位的立即数（寻址方式指示需要立即数）
1或2 0或1 0或1 0,1,2,4 0,1,2,4
OP MOD/RM SIB Disp Imm
Mod Reg/op R/M
S Index Base

## Slide 39: 例子：已知某二地址RS指令格式如下
备注：I为间接寻址标志位，X为寻址模式字段
寻址方式 | I | X | EA计算 | 说明
1 | 0 | 00 | EA = D | 
2 | 0 | 01 | EA = (PC) + D | PC为程序计数器
3 | 0 | 10 | EA = (R2) + D | R2为变址寄存器
4 | 1 | 11 | EA = (R3) | 
5 | 1 | 00 | EA = (D) | 
6 | 0 | 11 | EA = (R1) + D | R1为基址寄存器
1：直接寻址 2：相对寻址
3：变址寻址 4：寄存器间接寻址
5：间接寻址 6：基址寻址

## Slide 40: 4.3 典型指令
一、基本指令类型
  数据传送类指令
    一般传送指令： MOV AX，BX
    数据交换指令： 源和目标交换内容等
    堆栈操作指令： PUSH，POP
  运算类指令
    算术运算指令： 加、减、乘、除、加1、减1、比较
    逻辑运算指令：
    移位指令
  程序控制类指令：转移（JMP）、返回（RET）
  其他：输入和输出指令，字符串处理指令，特权指令等

## Slide 41: 二、复杂指令集计算机：CISC
目标：增强系统功能，方便软件编程，提高程序运行速度
CISC：指令系统功能强大、硬件结构复杂、造价提高，称为复杂指令集计算机(Complex Instruction Set Computer-CISC)结构．
方案：
  增加实现复杂功能的指令
  设计多种灵活的编址方式
  某些指令可支持高级语言语句归类后的复杂操作
  通过只读存贮器(ROM)中的微程序来实现极强的指令功能 ，CPU在分析每一条指令之后执行一系列初级指令来完成所需的功能

## Slide 42
CISC的问题
20%和80%规律：CISC中20%指令使用频率高，占据80%处理机时间；80%不常用指令只占用处理机20%时间。
VLSI技术发展引起的问题
  VLSI工艺要求规整性，而大量复杂指令控制逻辑极其不规整，给VLSI工艺造成困难
  微程序实现复杂指令，或实现简单指令组成的子程序，二者区别不大(控制存储器和主存的速度差缩小)
设计平衡：CISC通过增强指令系统功能，简化了软件，但增加了硬件复杂度。且指令复杂了，其执行时间必然加长。因而，在计算机体系结构设计中，软硬件功能分配必须恰当

## Slide 43: RISC思想和结构：只留下最常用的20％的简单指令，通过优化硬件设计，把时钟频率提得很高，实现整个系统的高性能，靠速度取胜
三、精简指令集计算机：RISC
返回
指令简单而量少，格式一致
  少于100条：基本运算指令；取/存数指令；控制转移等
  格式：长度一致，1－2种格式
寻址方式简单
  少访问内存：寄存器-寄存器操作，只有取/存数指令可以访问内存
寄存器窗口技术
  全局寄存器和局部寄存器(分组，用于过程调用)
  RISCII：10个全局寄存器，128个局部寄存器分成8组
采用Cache：数据Cache和指令Cache
超标量结构：包含多个指令执行单元，多条指令在流水线上执行
  PentiumII：两条并行流水线，每条拥有自己的ALU
优化编译