## Slide 1: 5.5 硬布线控制器（组合逻辑控制器）
一、基本概念
1、基本概念：产生专门固定的控制信号的逻辑电路
2、设计思想：将整个指令系统中，要求控制器将产生同一种微操作信号的所用条件归纳综合起来，用逻辑电路加以实现
3、元件组成：门电路和寄存器
  输入：操作码、节拍电位和节拍脉冲信号、状态条件
  输出：微操作控制信号的函数
  4、设计目标：最少元件（复杂的树形网络），最快速度
5、缺点：除非重新设计和物理上重新连线，否则不可能增加新功能，扩展性差

## Slide 2
二、逻辑结构与设计步骤
（1）逻辑原理图
  C为微操作控制信号，Im为译码器输出，Mi为节拍电位，Tk为节拍脉冲，Bj为状态条件
（2）微操作控制信号产生
  在微程序控制器中，微操作控制信号由微指令产生，并且可以重复使用。
  在硬连线控制器中，微操作控制信号由布尔代数表达式描述的逻辑函数产生。
（3）设计方法：
  寻找产生同一个微操作信号的所有条件，并与适当的节拍电位和节拍脉冲组合，从而写出其布尔代数表达式并进行简化，然后用门电路或可编程器件来实现。

## Slide 3
二、设计步骤
画出指令流程图
列出微操作时间表
  将指令流程图中的微操作合理地安排到各个CPU周期和节拍中
  时间表：什么时间、什么条件、完成什么微操作
微操作信号的综合
  把执行同一微操作的所有条件(指令、节拍电位、节拍脉冲、反馈条件）进行组合，列出各微操作的发生条件及其逻辑表达式，并进行简化
实现电路
  根据逻辑表达式组，用门电路、PLA阵列等逻辑电路实现
Notes: 为了降低硬件设计可以采用分层设计，对于控制器设计可以利用时间进行划分。

## Slide 4: 例：指令系统与指令流程

## Slide 5: 数据通路图

## Slide 6
根据指令流程和数据通路，列出全部微操作信号
  RD（I） — 指存读命令
  RD（D） — 数存读命令
  WE（D） — 数存写命令
  LDPC — 打入程序计数器
  LDIR — 打入指令寄存器
  LDAR — 打入数存地址寄存器
  LDDR — 打入数据缓冲寄存器
  PC+1 — 程序计数器加1
  LDR2 — 打入R2寄存器

## Slide 7: 绘制微操作时间表
 | MOV | LAD | ADD | STO | JMP
M1 | RD(I) PC+1 | RD(I) PC+1 | RD(I) PC+1 | RD(I) PC+1 | RD(I) PC+1
T1 | … | … | … | … | …
T2 | … | … | … | … | …
T3 | … | … | … | … | …
T4 | LDIR LDPC | LDIR LDPC | LDIR LDPC | LDIR LDPC | LDIR LDPC
M2 |  |  |  |  | 
T1 | … | … | … | … | …
T2 | … | … | … | … | …
T3 | LDDR | … | LDDR | … | …
T4 | … | LDAR | LDR2 | LDAR | LDPC
M3 | … | RD(D) |  |  | 
T1 | … | … | … | … | …
T2 | … | … | … | … | …
T3 | … | LDDR | … | WE(D) | …
T4 | … | … | … | … | …
  LDIR：打入指令寄存器，LDPC：打入程序计数器
LDAR = M2 · T4· (LAD+STO) = M2 · T4· LAD + M2 · T4· STO
LDDR = M2·T3· (MOV+ADD)+M3·T3 ·LAD
= M2·T3· MOV + M2·T3· ADD + M3·T3 ·LAD

## Slide 8: 进行微操作信号的综合
RD(I) = M1
RD(D) = M3 · LAD
WE(D) = M3 · T3 · STO
LDPC = M1 · T4 + M2 · T4 · JMP
LDIR = M1 · T4
LDAR = M2 · T4· (LAD+STO) = M2 · T4· LAD + M2 · T4· STO
LDDR = M2·T3· (MOV+ADD)+M3·T3 ·LAD
= M2·T3· MOV + M2·T3· ADD + M3·T3 ·LAD
PC+1 = M1
LDR2 = M2 · T4· ADD
M1、M2、M3：节拍电位信号
T3、T4：节拍脉冲信号
ADD、STA、JMP：指令译码器的输出信号

## Slide 9
M1
M2
M3
&
T1
T2
T3
T4
MOV
LAD
ADD
STO
JMP
LDDR1
&
LDDR2
&
LDDR3
≥1
LDDR1
LDDR2
LDDR3
LDDR
LDDR = M2·T3· (MOV+ADD)+M3·T3 ·LAD
= M2·T3· MOV + M2·T3· ADD + M3·T3 ·LAD

## Slide 10: 5.7 流水CPU
并行处理技术
流水CPU的结构
流水线中的主要问题
Pentium CPU

## Slide 11: 一、并行处理技术
1、并行性（Parrelism）概念
在同一时刻（同时性）或在同一时间间隔内（并发性）完成两种或两种以上性质相同或不同的工作，在时间上相互重叠，体现了并行性
2、并行性的三种形式
时间并行（重叠）：让多个处理过程在时间上相互错开，轮流使用同一套硬件设备的各个部件，以加快硬件周转而赢得速度，实现方式就是采用流水处理部件
空间并行（资源重复）多处理机系统和多计算机系统，真正体现同时性，LSI和VLSI为其提供技术保证
时间+空间并行：超标量流水线技术，在一个机器周期内同时执行多条指令，既有时间并行性，又有空间并行性

## Slide 12
3、指令周期的过程分解
  IF（Instruction Fetch 取指）
  ID（Instruction Decode 指令译码）
  EX（Execution 执行）
  WB（Write Back 写回）

## Slide 14
具有两条以上的指令流水线
流水线满载时，每一个时钟周期可以执行2条指令
采用时间和空间并行技术

## Slide 15: 二、流水计算机的系统组成
存储器体系
  多体交叉存储器
  Cache
流水方式CPU
  指令部件
  指令队列：FIFO
  执行部件
    包括多个流水线ALU
    将定点运算和浮点运算部件分开

## Slide 16
流水线（Pipelining）的分类
  指令流水线：将指令流的处理过程分为取指、译码、取操作数、执行、写回等并行处理的过程段
  算术流水线：流水加法器、流水乘法器、流水除法器等
  处理机流水线：由一串级联的处理机构成流水线的各个过程段，每台处理机负责某一特定的任务

## Slide 17: 三、流水线中的主要问题
1、瓶颈问题：流水线中有速度慢的段
    再分成几个段，用资源重复的方法加以解决
2、资源相关：多条指令进入流水线，同一时钟周期争用功能部件
    后边指令拖一拍再推进
    增设一个功能部件

## Slide 18
3、数据相关
RAW(Read After Write)：
  后面指令用到前面指令所写的数据
WAW(Write After Write)
  两条指令写同一个单元
  在简单流水线中没有此类相关，因为不会乱序执行
WAR(Write After Read)
  后面指令覆盖前面指令所读的单元
  在简单流水线中没有此类相关
解决办法：
  可以推后后继指令对相关单元的读操作
  设置运算结果缓冲器，暂时保留运算结果

## Slide 19
例：两条指令发生数据相关冲突
RAW(Read After Write)
ADD R1, R2, R3 (R2)+(R3)R1
SUB R4, R1, R5 (R1)-(R5)R4
AND R6, R1, R7 (R1)^(R7)R6

## Slide 20
4、控制相关
条件转移时，由前面指令的执行状态决定后续指令
  延迟转移法
  转移预测法

## Slide 21
【例4】流水线中有三类数据相关冲突：(1)写后读RAW；(2)读后写WAR；(3)写后写WAW。判断以下三组指令存在哪种类型的数据相关
（1）I1 ADD R1，R2，R3 ；（R2）+（R3）->R1
I2 SUB R4，R1，R5 ；（R1）-（R5）->R4
（2）I3 STO M(x)，R3 ; （R3）->M(x)，M(x)是存储器单元
I4 ADD R3，R4，R5 ；（R4）+（R5）->R3
（3）I5 MUL R3，R1，R2 ；（R1）×（R2）->R3
I6 ADD R3，R4，R5 ；（R4）+（R5）->R3
第1组：I1运算结果应先写入R1，然后在I2中读出R1内容。由于I2进入流水线，变成在I1写入R1前，I2就读出R1内容，发生RAW相关。
第2组：I3先读出R3内容并存入M(x)，然后I4将运算结果写入R3。由于I4进入流水线，变成在I3读出R3内容前，I4就写入R3，发生WAR相关。
第3组：如果I6的加法完成时间早于I5的乘法运算时间，变成在I5写入R3前， I6就写入R3，导致R3的内容错误，发生WAW相关。